# Określenie strat na długości przewodu pod ciśnieniem

Celem doświadczenia jest wyznaczenie zależności współczynnika oporów liniowych λ od liczby Reynoldsa.

## Zakres opracowania

- Wyznaczyć straty liniowe na długości l poziomego rurociągu o średnicy 80 mm, mierząc bezpośrednio wysokości ciśnień piezometrycznych w przekrojach 1 i 2.

- Obliczyć różnice Δh oraz wartości współczynnika strat energii na długości λ z zależności:

- Sporządzić wykres zależności λ = f(Re).

- Wyznaczyć niepewności pomiarowe.

- Określić współczynnika oporów liniowych na podstawie wzoru znanego z literatury.

# Opis kolejnych etapów doświadczenia

- Zmierzyć odległość l pomiędzy dwoma przekrojami

- Za pomocą zaworów ustalić przepływ wody w rurociągu.

- Odczytać wartość natężenia przepływu na przepływomierzu elektromagnetycznym.

- Odczytać wysokości ciśnień  piezometrycznych h1 i h2 w rurkach piezometrycznych.

- Opisane czynności powtórzyć dla sześciu rożnych przepływów.

- Wyznaczyć niepewności pomiarowe wielkości mierzonych bezpośrednio.

| LP. | h1 [m] | h2 [m] | Δh [m] | Q [m3/s] | v [m/s] | Re [-] | λ [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Odległość między piezometriami l = ..................... m

Temperatura wody T = .............................. oC

Lepkość kinematyczna ν = ............................m2/s.

# Text boxes

2

Δh

2

1

1