# Doświadczenie Reynoldsa

# Doświadczenie Reynoldsa

Celem doświadczenia jest zapoznanie się z formami ruchu cieczy newtonowskich i sprawdzenie granicznych wartości liczby Reynoldsa, charakteryzujących poszczególne rodzaje ruchu.

## Zakres opracowania

- Wyznaczyć doświadczalnie graniczne liczby Reynoldsa dla ruchu laminarnego i burzliwego. Doświadczenie powtórzyć sześciokrotnie przy różnych natężeniach przepływu.

- Obliczyć maksymalne niepewności pomiarowe określenia liczby Re.

- Porównać otrzymane wartości graniczne Re z danymi podawanymi w literaturze.

- Opisać przebieg doświadczenia.

- Przedstawić wnioski końcowe.

### Opis kolejnych etapów doświadczenia

- Sprawdzić czy w zbiorniku (4) jest barwnik. Nieznacznie otwierając zawór (10), uruchomić przepływ wody przez przewód, a następnie zaworkiem (5) umożliwić dopływ barwnika.

- Regulując zaworem na odpływie (10) ustalić przepływ laminarny; smuga barwnika powinna być nieprzerwana, równoległa do ścianek wewnętrznej rurki (8).

- Za pomocą naczynia podstawianego określić natężenie przepływu; obliczyć średnią prędkość przepływu :

Średnica wewnętrznej rurki d = 16 mm

- Uwzględniając zależność dynamicznego współczynnika lepkości wody od temperatury T wyznaczyć liczbę Reynoldsa:

Dynamiczny współczynnik lepkości wody w temp. 273 K przyjąć μo = 17,9·10-4 kg/(m·s)

- Zwiększając otwarcie zaworu (10) uchwycić moment przejścia ruchu laminarnego w ruch burzliwy; wyznaczyć graniczną liczbę Reynoldsa Regr_G.

- Określić liczbę Reynoldsa dla w pełni rozwiniętego ruchu turbulentnego.

- Zmniejszając przepływ uchwycić moment przejścia ruchu burzliwego w laminarny i wyznaczyć Regr_D.

- Dla każdej liczby Reynoldsa obliczyć maksymalną niepewność pomiarową ΔRe.

Temperatura wody T = ............. K

Dynamiczny współczynnik lepkości wody μ = ................. kg/(m·s)

| Pomiar | Wygląd strugi | Rodzaj ruchu | Objętość wody V [m3] | Czas napeł. t [s] | Prędkość v [m/s] | Liczba Reynoldsa Re [-] | ΔRe [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |

Średnica wewnętrznej rurki d = 16 mm

Dynamiczny współczynnik lepkości wody μo = 17,9·10-4 kg/(m·s) (T = 273 K)