# Zwężka Venturiego

# Wykorzystując to stanowisko planowane są trzy ćwiczenia:

# 1. Równanie Bernoulliego – wykres Ancony

# 2. Starty miejscowe na zwężce Venturiego

# 3. Zwężka Venturiego jako przepływomierz

# Równanie Bernoulliego

Celem doświadczenia jest wyznaczenie zmian wysokości energii, ciśnienia i prędkości na odcinku zwężki Venturiego. Wartości uzyskane z pomiarów bezpośrednich (wysokości ciśnienia) pozwalają na obliczenie pozostałych wielkości z równania Bernoulliego i przedstawieni ich na wykresie.

## Zakres opracowania

- Odczytać wysokości ciśnień w sześciu piezometrach podłączonych do zwężki Venturiego przy jednym przepływie.

- Na podstawie różnicy ciśnień dla piezometru 1 i 3 (wlot i najwęższy przekrój) wyznaczyć natężenie przepływu; określić maksymalną niepewność pomiarową ΔQ.

- Obliczyć wysokości prędkości i energii w poszczególnych przekrojach.

- Przedstawić graficznie przebieg linii ciśnienia i energii (wykres Ancony).

- Przedstawić wnioski końcowe

# Przebieg doświadczenia

- Za pomocą zaworów wlotowego (9) i wylotowego (4) ustalić przepływ.

- Odczytać wysokość ciśnienia z sześciu piezometrów umieszczonych w różnych przekrojach zwężki Venturiego. Dla każdego piezometru wysokość ciśnienia  odczytać pięciokrotne; obliczyć średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe.

- Na podstawie różnicy ciśnień dla piezometru 1 i 3 Δh1-3 obliczyć natężenie przepływu:

gdzie: , - stopień zwężenia powierzchni przepływu.

- Obliczyć prędkość przepływu, wysokość prędkości oraz wysokość energii dla każdego przekroju.

| Przekrój | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia A [m2·10-4] | 3,380 | 2,330 | 0,846 | 1,700 | 2,550 | 3,380 |

| Przekrój | Odczyty wysokości ciśnienia piezometrycznego, h [m] | v, [m/s] | , [m] | E, [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |
| P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Różnica ciśnień między P1 i P3 | Δh1-3 = m |  |  |  |
| Natężenie przepływu | Q = m3/s |  |  |  |

Starty miejscowe na zwężce Venturiego

Celem doświadczenia jest określenie całkowitych strat miejscowych na zwężce pomiarowej typu Venturiego oraz określenie związku współczynnika start i liczby Reynoldsa.

## Zakres opracowania

- Doświadczalnie wyznaczyć współczynnik starty ξ zwężki Venturiego.

- Natężenie przepływu określić metodą naczynia podstawianego.

- Sporządzić wykres zależności współczynnika ξ od liczby Reynoldsa.

- Określić wartości współczynnika i ξ w ruchu w pełni burzliwym.

- Przedstawić wnioski końcowe.

- Obliczyć wysokości prędkości, liczbę Reynoldsa.

# Przebieg doświadczenia

- Za pomocą zaworów wlotowego (9) i wylotowego (4) ustalić przepływ.

- Odczytać wysokość ciśnienia dla piezometru 1 i 6; obliczyć różnicę  Δh1-6

- Pomiary powtórzyć przy 5 rożnych przepływach.

- Za pomocą naczynia podstawianego określić natężenie przepływu:

- Obliczyć liczbę Reynoldsa.

- Obliczyć współczynniki oporu przepływu  ξ:

qw

gdzie:  v6 – średnia prędkość przepływu wody [m/s], g – przyśpieszenie ziemskie [m/s2] Δh1-6  -różnica wysokości ciśnień piezometrycznych [m].

- Przedstawić graficznie zależności współczynnika  ξ od liczby Reynoldsa.

| Pomiar | Wysokość ciśnienia, h [mm] | Naczynie podstawiane | v6, [m/s] | Re, [-] | ξ, [-] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h1 | h6 | Δh1-6 | V [m3] | t [s] | Q [m3/s] |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Temperatura wody t = ................oC

Zwężka Venturiego jako przepływomierz

Celem doświadczenia jest zapoznanie się z zasadami i parametrami zwężki pomiarowej typu Venturiego oraz dokonanie jej tarowania, polegającego na wyznaczeniu krzywej charakterystycznej zwężki.

## Zakres opracowania

- Na podstawie pomiarów różnicy ciśnień w odpowiednich przekrojach zwężki Venturiego określić natężenie przepływ Qteoret.

- Metodą naczynia podstawianego wyznaczyć natężenie przepływu Qpom.

- Porównać oba natężenia przepływu

- Przedstawić wnioski końcowe.

# Przebieg doświadczenia

- Za pomocą zaworów wlotowego (9) i wylotowego (4) ustalić przepływ.

- Na podstawie różnicy ciśnień dla piezometru 1 i 3 Δh1-3 obliczyć natężenie przepływu:

- gdzie: , - stopień zwężenia powierzchni przepływu.

- Pomiary powtórzyć przy 5 rożnych przepływach.

- Za pomocą naczynia podstawianego określić natężenie przepływu:

- Przedstawić graficznie związek między  pomierzoną różnicą ciśnienia Δh1-3 a przepływami Qteoret i Qpom.

| Pomiar | Wysokość ciśnienia, h [mm] | Naczynie podstawiane | Qteoret [m3/s] | Qpom [m3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h1 | h3 | Δh1-3 | V [m3] | t [s] |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |