# KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU

WYPOSAŻENIE LABORATORIUM WODNEGO KATEDRY BUDOWNICTWAWODNEGO

# POMPY

Pompa Hydrovar 7,5 kW

Rys. 1.Pompa Hydrovar 7,5 kW: widok ogólny oraz panel sterowania

# Pompa Hydrovar 15 kW

# Rys. 2. Pompa Hydrovar 15 kW: widok ogólny oraz panel sterowania

Pompy zapewniają przepływ wody na modelach hydraulicznych, na których wymagane są większe natężenia przepływu. Sumaryczny wydatek obu pomp wynosi ok. 100 l/s. Każda z pomp może pracować samodzielnie. Zmiana natężenia przepływu odbywa się płynnie za pomocą regulacji charakterystyki prądu zasilającego pompę.

# UWAGA:  Podczas ćwiczeń laboratoryjnych z Mechaniki płynów pompę włączają i wyłączają tylko prowadzący zajęcia pracownicy Katedry.

URZĄDZENIE POMIAROWE

# Przepływomierz elektromagnetyczny SIMENS SISTRANS FM MAGFLO

Rys. 3. Przepływomierz elektromagnetyczny SISTRANS ; widok, czujnik przepływu  oraz przetwornik sygnału z wyświetlaczem

Przepływomierz umożliwia dokładny odczyt natężenia przepływu wody. Zakres mierzonych przepływów dostosowany został do maksymalnego wydatku pomp (100 l/s). Dokładność pomiaru wynosi 0,5% przepływu. Mierzone natężenie przepływu wyświetlane jest w l/s.

W laboratorium wodnym KBW czujnik przepływu zainstalowanych jest bezpośrednio za pompami, natomiast przetwornik sygnały obok pomp.

# Przepływomierz elektromagnetyczny KROHNE AQUAFLUX 070K/D

Rys.4. Widok przepływomierza AQUAFLUX

Przepływomierz elektromagnetycznym firmy Krohne (Niemcy) typu AQUAFLUX 070K/D umożliwia pomiar natężenie przepływu wody z dokładnością ± 1% wielkości mierzonego przepływu. Przepływomierz ten, obecnie jest tak zainstalowany, że umożliwia pomiar przepływu wody podczas określania strat miejscowych lub strat na  długości rurociągu..

Przetwornik pomiarowy różnicy ciśnień SIMENS SISTRANS PDS III

Rys. 5. Przetwornik pomiarowy różnicy ciśnień SIMENS SISTRANS PDS III

Przetwornik ten umożliwia dokładny odczyt różnicy ciśnień np. w dwóch przekrojach pomiarowych rurociągu. Odczyt różnicy z dokładnością ± 0,1mm pozwoli na precyzyjne określenie strat miejscowych.