| Obliczenie zapotrzebowania na ciepło i moc cieplną dla domu jednorodzinnego na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej (w stanie istniejącym) |
| --- |
| 1 | Liczba użytkowników | N = |  | osób |
| 2 | Współczynnik godzinowy nierównomierności rozbioru CWU | Nh= 9,32 N^-0,244 |  | - |
| 3 | Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na CWU dla 1 użytkownika domu jednorodzinnego (na podstawie analizy zużycia w 2000 roku) | VN≈0,035 |  | m3/d |
| 4 | Średnie dobowe zapotrzebowanie CWU w budynku | Vdsred=N*VN= |  | m3/d |
| 5 | Średnie godzinowe zapotrzebowanie CWU | Vhsred=Vdsred/18= |  | m3/h |
| 6 | Zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie 1 m3 wody | Qcwj=cw*p*(tc-tzw)wp=4,186*1*(60-10)wp/103 |  | GJ/m3 |
| 7 | Max. moc cieplna | qcw=Vhsred*Qcwj*278= |  | kW |
| 8 | Roczne zużycie CWU (temp. w podgrzewaczu wynosi 60'C) | Vcw=Vdsred*365= |  | m3 |
| 9 | Zapotrzebowanie na ciepło dla przygotowania CWU | Qcw = |  | GJ |
| 10 | Koszt przygotowanie CWU | (Qcw/ Wop) * Oz + qcw*Om*12 + Ks= |  | zł |
| 11 | Koszt wody zimnej | Vcw*3,2 = |  | zł |
| 12 | Sumaryczny koszt roczny CWU |  | zł |
| 13 | Średni koszt 1 m3 CWU |  | zł/m3 |
| w = sprawność źródła ciepła (tab. 1) |  |  |  |  |
| p = sprawność przesyłu (tab. 2) |  |  |  |  |  |
| Nn = współczynnik nierównomierności rozbioru |  |  |  |
| Wop = wartość opałowa energii/paliwa GJ/m3 (tab. 3) |  |  |  |
| Oz = opłata zmienna (tu cena za jedn. paliwa) |  |  |  |
| Om = opłata miesięczna (abonament + opłaty przesyłowe) |  |  |
| Ks = koszty stałe (obsługi, remontów itp.) |  |  |  |  |

| Tab. 2. SPRAWNOŚĆ PRZESYŁU CIEPŁEJ WODY ŋp |
| --- |
| rodzaj instalacji CWU | sprawność przesyłu CWU ŋp |
| miejscowe przygotowanie CWU bezpośrednio przy punktach poboru | 1,0 |
| miejscowe przygotowanie CWU dla grupy punktów poboru w jednym pomieszczeniu | 0,8 |
| centralne przygotowanie CWU (bez cyrkulacji) | 0,6 |
| centralne przygotowanie CWU (z cyrkulacją; instalacja zaizolowana) | 0,7 |

| Tab. 1. SPRAWNOŚĆ WYTWARZANIA CIEPŁA ŋw |
| --- |
| rodzaj źródła (kocioł/piec) | rodzaj paliwa | sprawność wytwarzania ciepła ŋw |
| kotły z palnikami atmosferycznymi | gazowe/płynne | 0,68-0,86 |
| kotły z palnikami wentylatorowymi | gazowe/płynne | 0,75-0,88 |
| kotły kondensacyjne | gazowe | 0,95-0,10 |
| kotły elektryczne przepływowe | prąd elektryczny | 0,94 |
| kotły elektryczne | prąd elektryczny | 0,97 |
| piece tzw. metalowe | stałe | 0,55-0,65 |
| kotły wrzutowe (do 100 kW; obsługa ręczna) | stałe, tj.: drewno, brykiet, pelet, zrębki drewniane | 0,65-0,72 |

| Tab. 3. WARTOŚCI OPAŁOWE I ORIENTACYJNE CENY ENERGII/PALIW (na sezon grzewczy 9-12 2006 r.) |
| --- |
| rodzaj energii/paliwa | wartość opałowa Wop | jednostka | cena jedn. brutto |
|  | kJ/a | a | zł/a |
| gaz ziemny wysokometanowy "E" | 35622 | m3 | 1,473 |
| gaz ziemny zaazotowany "Ls" | 26746 | m3 | 0,939 |
| propan techniczny ** | 25020 | dm3 | 2,250 |
| olej opałowy | 36636 | dm3 | 2,560 |
| węgiel kostka II gat. ** | 28000 | kg | 0,500 |
| pelety | 17640 | kg | 0,400 |
| drewno kominkowe | 15000 | kg | 0,285 |
| prąd elektryczny trójfazowy | - | kWh | 0,382 |
| ** bez kosztów transportu, dzierżawy zbiornika, rozładunku itp. |  |  |  |
| Przykładowo dla gazu: |  |  |  |
| Om = opłata miesięczna (abonament + opłaty przesyłowe) | ok. 25zł/m-c |
| Ks = koszty stałe (obsługi, remontów itp.) | ok. 400zł/rok |